| EIGENSCHAFTEN | Wanddispersionsfarbe für Innenräume, sehr atmungsaktiv, leicht aufzutragen mit Trocknungszeiten, die eine schnelle Nutzung der Wohnräume erlauben. Sie ist dank der guten Kompatibilität, Haftungseigenschaften, Füllvermögen und Deckkraft auf verschiedenen Untergründen, ideal für den professionellen Gebrauch. Die Eigenschaften, bezüglich zweckmäßiger Konsistenz und eingeschränkter Neigung zu spritzen, ermöglichen die Verarbeitung von Hand oder mit mechanischen Arbeitsgeräten und garantieren ein Endresultat von gleichmäßig schönem Aussehen und einheitlicher Opazität. Die gute Qualität erlaubt es, eine optische und technische Lösung für die verschiedenen Ansprüche an den Anstrich, bei optimaler Deckschicht zu erzielen. Bildet einen Film, der nur wenig Staub anzieht und mit einem feuchten Schwamm leicht gereinigt werden kann. Der Gehalt an besonderen, mit Wachs überzogenen Zuschlagstoffen, verleiht dem Produkt eine ausgesprochen gute Atmungsaktivität und verhindert die Bildung von Kondensat in Räumen mit hoher Wasserdampfkonzentration, wie Küchen und Badezimmer. Gewährleistet ein hohes Füllvermögen und gleichmäßige Opazität, auch auf großen Oberflächen im Gegenlicht. |
| --- | --- |
| ZUSAMMEN-SETZUNG | APEO-freies Produkt, formuliert mit Harzen auf der Basis von Vinyl/Acryl-Acetat in wässriger Dispersion und ausgewählten Zuschlagstoffen. |
| PRODUKTEI-GENSCHAFT | Klasse EN13300 Methode Wert Glanz Matt UNI EN ISO 2813 Gloss < 10 Coverage 3 (10m2/l) UNI EN ISO 6504-3 ≥ 95 e < 98 Schmutzaufnahme Niedrig UNI 10792 L > 3 e ≤ 9 Nassabriebbe-ständigkeit 5 UNI EN ISO 11998 Ldft > 70  Trockenrückstand in Gewicht UNI 8490-1 65-69 % |
| TECHNISCHE DATEN | Dichte Innen PF3 1600–1700 g/l Trocknung Innen PF2 Überstreichbar 4-6Std.; Komplett 18Std. Coverage Innen PF11 ≥ 95 e < 98 |
| LAGERUNG | Das Produkt ist 1 Jahr haltbar, wenn es im Originalbehälter bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert wird. |
| FARBEN | Weiss. |
| ANWENDUNG | Geeignet zum Dekorieren und zum Schutz von neuen oder instandzusetzenden Konstruktionen, auch in Pastellfarben, mit optimalen ästhetischen Resultaten bei niedrigen Kosten. Wird auf verschiedenen Untergründen eingesetzt, wie z.B. auf Putz unterschiedlicher Zusammensetzung (Zement, Kalkbasis, Fertigputz) Beton und Faserzement, Gipskarton, Ausgleichsputz aus Stuck und alte Anstriche, sowie in allen Fällen, in denen ein Produkt benötigt wird, das die Kriterien für eine schnelle und kostengünstige Instandhaltung erfüllt. Beim Auftragen mit Spritzgeräten ist darauf zu achten, dass der Untergrund staubfrei ist und eine zu feine Zerstäubung des Produkts ist zu vermeiden, indem der Druck, die Düse und die Verdünnung so eingestellt werden, dass die Farbe die Oberfläche korrekt benetzt. Auf Oberflächen, die von biologischen Verunreinigungen befallen sind, pro 14 Liter Farbe 2 l A10 hinzufügen. |
| WERKZEUGE | Rolle, Pinsel, Spritzgerät. |
| VERDÜNNUNG | Rolle, Pinsel: 30-50% mit Wasser in Volumen. Spritzgerät Airless: 15-30% mit Wasser in Volumen. |
| ERGIEBIGKEIT | 8-10 m2/l pro Schicht |
| ANWENDUNGS-TEMPERATUR | +5°C +30°C |
| ANSTRICH-SYSTEM | ANSTRICHSYSTEM Ausgleichsputz aus Zement, aus Kalkzementmörtel, Putze auf Hydraulkalkbasis, Stahlbeton, Betonfertigteile, neue und alte abwaschbare Anstriche ohne Schimmel Staubspuren entfernen, für eventuelle Stuckarbeiten Stucco Light verwenden und folgendermaßen vorgehen Auf den trockenen Untergrund zwei Schichten 2000 Tix Plus tipo A im Abstand von 4-6Std. auftragen. Ausgleichsputz aus Stuck und Gips, Gipskarton, Tempera-Anstriche und andere stark absorbierende Untergründe Vorbehandlung mit einer Schicht, 1:4 mit Wasser verdünntem Acrilifix oder Coprisol. Der Absorptionsgrad eines Tempera-Anstrichs kann folgendermaßen beurteilt werden: Nach dem Auftragen der ersten Schicht kontrollieren, ob sich viele Luftblasen bilden. In diesem Fall ist die Absorption zu groß, und der alte Anstrich ist komplett zu entfernen, indem er mit ausreichend Wasser benetzt und mit einem Spachtel abgeschabt wird. Instandhaltung auf einer mit 2000 Tix A gestrichenen Oberfläche Den Schmutz mit einem feuchten Schwamm entfernen und auf den trockenen Untergrund eine oder mehrere Schichten 2000 Tix Tipo A auftragen. |
| EINTRAG IM PRODUKT-VERZEICHNIS | Atmungsaktive Dispersionsfarbe für Innenbereiche auf Kunstharzbasis mit Festkörpergehalt 67%, mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 220 ml/m2 aufzutragen. |
| HINWEISE | Für eine fachmännische Ausführung der Arbeit müssen unbedingt die Anweisungen für die Vorbereitung der Oberfläche befolgt werden, die im Book CAP Arreghini enthalten sind. Die spezifischen Daten wurden bei +23°C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% bestimmt. Unter anderen Bedingungen ändern sich die Daten und folglich auch die Zeiten zwischen den verschiedenen Vorgängen. Die enthaltenen technischen Informationen stellen nur Richtwerte dar. Aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen empfiehlt es sich, die Gebrauchstauglichkeit und die Wirksamkeit des Produkts durch Proben auf dem zu behandelnden Untergrund zu überprüfen. |